| Oznaczenie sprawy: 1/CMok/P/2013 | ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY |
| --- | --- |

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| L.p. | Minimalne wyposażenie oraz wymagania techniczne nowego samochodu | Oferowana wartość parametru (wypełnia Oferent) |
| --- | --- | --- |
| Dane ogólne |
| 1 | rok produkcji: 2012 lub 2013 |  |
| 2 | liczba drzwi: 5 |  |
| 3 | liczba miejsc siedzących: 5 |  |
| 4 | typ nadwozia: hatchback |  |
| 5 | wysokość prześwitu: co najmniej 180 mm |  |
| Silnik i nadwozie |
| 6 | silnik wysokoprężny o pojemności skokowej nie mniejszej niż 1460 cm3 i nie większej niż 1960 cm3 |  |
| 7 | moc silnika: nie mniejsza niż 90 KM |  |
| 8 | maksymalne średnie zużycie paliwa w cyklu mieszanym: 5,5 l/100 km |  |
| 9 | przyspieszenie 0-100 km/h: max. 15 s |  |
| 10 | podstawowa pojemność bagażnika: min. 270 l |  |
| 11 | skrzynia biegów: manualna |  |
| 12 | preferowany kolor nadwozia: zielony, niebieski (w jasnych odcieniach) Jeżeli oferta dotyczy dostawy samochodu w innymi kolorze, Wykonawca powinien zwrócić się z pisemnym zapytaniem dotyczącym koloru (np. e-mailowo), przed upływem terminu składania ofert. Odpowiedzi na zapytania zostaną bezzwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. |  |
| 13 | norma emisji spalin: EURO 5 |  |
| Wyposażenie |
| 14 | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| 15 | układ ABS + układ wspomagania nagłego hamowania |  |
| 16 | podgrzewana tylna szyba |  |
| 17 | elektrycznie sterowane szyby przednie |  |
| 18 | przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |
| 19 | zdalnie sterowany centralny zamek |  |
| 20 | fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| 21 | oświetlenie bagażnika |  |
| 22 | wszystkie fotele muszą być wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki |  |
| 23 | światła przeciwmgłowe |  |
| 24 | światła do jazdy dziennej |  |
| 25 | koło zapasowe |  |
| 26 | hak holowniczy |  |
| 27 | alarm |  |
| 28 | blokada skrzyni biegów |  |
| 29 | relingi dachowe |  |
| 30 | bagażnik dachowy |  |
| 31 | klimatyzacja |  |
| 32 | radioodtwarzacz CD i MP3 |  |
| Gwarancja |
| 33 | gwarancja na części mechaniczne: min. 2 lata |  |
| 34 | gwarancja na perforację nadwozia: min. 6 lat |  |
| 35 | gwarancja na lakier: min. 2 lata |  |
| 36 | gwarancja pełna: min. 5 lat |  |

Oferowany samochód winien być nowy i nie posiadać elementów regenerowanych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

| ………………………………., dn. ………….. | ………………………………………………………………………….. podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |
| --- | --- |